| KVALITEEDIKÄSIRAAMATU SISUKORD |
| --- |
| Tab | Peatükk | Kood | Dokumendid | Kinnita-mise kuupäev | Kvaliteedikäsiraamatu number |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tiitelleht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisukord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Üldosa | Q-0.1 | Eessõna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q-0.2 | Ettevõtte üldiseloomustus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q-0.3 | Juhtkonna kohustused |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q-0.4 | Kvaliteedipoliitika |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q-0.5 | Organisatsioon |  |  |  |  |  |  |
|  | Lisad | 1 | Töötajate nimekiri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Määratlused |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Lühendid |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Ristviidete tabel |  |  |  |  |  |  |

| PROTSEDUURIDE SISUKORD |
| --- |
| Tab | Peatükk | Kood | Dokumendid | Kinnita-mise kuupäev | Kvaliteedikäsiraamatu number |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Juhtkond | P-1 | Juhtkond Lisa 1: protokollid |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteet | P-2.1 | Dokumentatsioon Lisa 1: näited |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-2.2 | Kaebused/kõrvaldatud tooted/tagasikutsumised Lisa 1: teatamise vorm/kaebuste vorm Lisa 2: teatamiste loetelu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-2.3 | Proovivõtmine/analüüsid |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-2.4 | Enesekontroll Lisa 1: riskianalüüs Lisa 2: KKP-kontrollkaart |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-2.5 | Siseaudit |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Personal | P-3 | Personal |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hooned ja seadmed | P-4 | Hooned ja seadmed Lisa 1: seadmete loetelu Lisa 2: mõõteriistad Lisa 3: puhastamine ja kahjuritõrje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Registreerimine | P-5 | Register |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Müük | P-6 | Müük |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tooraine tarnimine | P-7 | Tooraine tarnimine Lisa 1: kirjeldused Lisa 2: aktsepteeritud tarnijate loetelu |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tootmine | P-8.1 | Planeerimine |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-8.2 | Ladustamine |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-8.3 | Tootmine |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P-8.4 | Väljastamine ja märgistamine |  |  |  |  |  |  |

| JUHENDITE SISUKORD |
| --- |
| Tab | Peatükk | Kood | Dokumendid | Kinnita-mise kuupäev | Kvaliteedikäsiraamatu number |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| VORMIDE SISUKORD |
| --- |
| Tab | Peatükk | Kood | Dokumendid | Kinnita-mise kuupäev | Kvaliteedikäsiraamatu number |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Q-1 SISSEJUHATUS

Söödatootmisettevõte xxx on koostanud käesoleva kvaliteedikäsiraamatu, et täita EV põllumajandusministri määrusega nr. 53 14. juunil 2002 kehtestatud tunnustamise/ registreerimisnõuded.

Xxxx tegevdirektor on kehtestanud kvaliteeditagamise poliitika, mille peatükkides käsitletakse juhtkonna kohustumust ja vastutust ning kvaliteedi süsteemi hooldamise küsimusi.

# Q-2 ETTEVÕTTE KIRJELDUS

1.	Ajalugu

Lühike ülevaade ettevõtte ajaloost, koos ülevaatega ettevõtte hetkeolukorrast.

2.	Ettevõtte tegevusalad

Valmistatava toote kirjeldus. Söödatootmisettevõtte puhul ülevaade tegevustest. Tootmise lühikirjeldus.

- Tootmine

- Turustamine

Valmistatavad tooted:

- segasöödad

- täiendsöödad

- eelsegud

- söödalisandid

3.	Turg

Anda ülevaade toodete turust.

4. 	Ettevõtte üldandmed

|  | Asukoht | Postiaadress |
| --- | --- | --- |
| Nimi |  |  |
| aadress |  |  |
| Asukoht, postiindeks |  |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-post |  |

5. Ettevõtte asendiplaan, hoonete kasutusluba

Q-3 Juhtkonna kohustumus

Kvaliteedipoliitika

Üldine seletuskiri efektiivseks töötamiseks ja tootmiseks vastavalt sertifitseerimise või tunnustamise programmile.

Eesmärgid:

- tarbijate ootuste täitmine;

- tootekirjeldustele/spetsifikatsioonidele vastava toodangu väljastamine

- asjassepuutuvate tööde ja kontrollimise dokumentatsioon;

- enesekontrollisüsteem

- organisatsiooni ja toodangu perioodiline kontrollimine, et kehtestada spetsifikatsioonid

Kord aastas hindab ettevõte oma kvaliteedisüsteemi.

Ulatus

- Toorainete tarnimine

- Materjalide vastuvõtt

- Ladustamine

- Tootmine

- Müük

- Toote väljastamine, distributsioon

Kvaliteedisüsteem on:

- Protsessi kirjeldamiseks

- Enesekontrollisüsteemi loomiseks, mis tagab valmistoote vastavuse/nõuetekohasuse sööta käsitlevate õigusaktidega

- Kriitiliste (kontroll) punktide kontrollimiseks ja registreerimiseks

- Töötajate informeerimiseks ja koolitamiseks, et eesmärgid ja enesekontrollisüsteem oleksid teatavad kõigile töötajatele.

… …….							… ……

Direktor       					              Kvaliteedijuht

kuupäev							kuupäev

Q-4 VASTUTUSALAD KVALITEEDISÜSTEEMIS

## Vastutus

Tegevdirektor  vastutab kvaliteedipoliitika ja kvaliteedi tagamise süsteemi eest, mis järgivad kvaliteedipoliitikat. Ettevõtte juht määrab kvaliteedijuhi kvaliteedisüsteemi väljatöötamiseks ja hooldajaks.

Pärast iga siseauditi toimumist hindab tegevjuht kvaliteedisüsteemi ja teeb ettepanekud kvaliteedisüsteemi parendamiseks.

Sisukord

Kõik meetmed (protseduurid, juhendid, vormid) on dokumenteeritud selles kvaliteedikäsiraamatus. Sisukord on keskne dokument, milles sisalduvad kõik asjassepuutuvad dokumendid koos

- Käsiraamatu sisukorra ja struktuuriga;

- Tegelike kehtivate dokumentide ülevaatuse kuupäevadega;

- Protseduuride ja teiste dokumentide vaheliste seostega;

- Dokumentide registriga

Käsiraamatu ajakohastamine:

Protseduuris “Dokumentatsioon” kirjeldatakse käsiraamatu ülesehitust. Sisukorrast võib leida ajakohased protseduurid, instruktsioonid ja vormid.

Vajadusel tuleb teha täpsustusi ja viia sisse parandusi. Vähemalt kord aastas kontrollitakse siseauditi käigus käsiraamatut.

Q-5 ORGANIGRAM

Ettevõttes on järgnevad funktsionäärid.

#### Ülesanded, vastutus, pädevus

Töötajate ülesanded, vastutus, pädevus on kirjeldatud ametijuhendites ja/või instruktsioonides.

#### Kvaliteedimeeskond

#### Ettevõtte juht on määranud kvaliteedimeeskonna. Meeskonna liikmed on valitud vastavalt oma kohustustele sööda ohutuse tagamisel.

Kvaliteedimeeskonnas määratakse järgmiste ülesannete täitjad:

- juht,

- kvaliteedijuht,

- tarnete juht,

- jne

#### Suhtlemine

Kvaliteedimeeskond kohtub vähemalt korra aastas siseauditi arutamiseks. Vastavalt vajadusele muudatuste tegemiseks. Koosolekud protokollitakse.

Vähemalt korra aastas korraldab juhtkond koosoleku kõigile töötajatele kvaliteedisüsteemi arutlemiseks. Koosolek protokollitakse.

#### Töötajate nimekiri, nende ülesanded

Töötajate nimekiri on toodud lisas 1. Töötajate nimekiri. Kõigile ametikohtadele, kus on üks töötaja, määratakse asendaja.

### Lisa 1. Töötajate nimekiri

| Nr | Nimi | Amet | Asendaja |
| --- | --- | --- | --- |

Lisa 2: Lühendite loetelu

Lisa 3. Määratlused

Lisa 4 : Ristviidete tabel

| Artikkel | Pealkiri | Kood | Protseduur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Enesekontrolli eesmärk | P1 Q3 | Juhtimise protseduur Juhtkonna kohustumus/avaldus |
| 1.2 | Enesekontrolli ulatus | Q2 Q3 | Ettevõtte kirjeldus Ulatus, juhtkonna kohustumus |
| 1.3 | Tootmisprotsessi voodiagramm | P4 P2 | Ruumide/seadmete protseduur Enesekontrolli protseduur |
| 1.4 | Personal, pädevus, vastutus | P3 P1 | Personali protseduur Juhtkonna protseduur |
| 1.5 1.5.1 | Tootmine Kriitiliste punktide kindlaksmääramine | P2.4 | Enesekontrolli protseduur |
| 1.5.2 | KKP piiride määramine | P2.4 | Enesekontrolli protseduur |
| 1.5.3 | Ennetavad meetmed | P2.4 | Enesekontrolli protseduur |
| 1.5.4 | Abinõud |  |  |
| 1.5.5 | Dokumentatsioon | P2.1 P2.2 P2.4 P4 P8.1 P8.2 P8.3 P8.4 | Dokumentatsiooni protseduur Kaebuste protseduur Enesekontrolli protseduur Ruumide/seadmete protseduur Planeerimise protseduur Ladustamise protseduur Tootmise protseduur Väljastamise ja märgistuse protseduur |
| 1.5.6 | Dokumentide ja andmete kontroll | G-A1 P2.1 | Ristviited Dokumentatsiooni protseduur |
| 1.6 | Kvaliteedikontroll | P2.3 | Proovivõtu ja analüüside protseduur |
| 1.7 | Hoiustamine/ladustamine | P8.2 | Ladustamise protseduur |
| 1.8 | Märgistus | P8.1 P8.3 P8.4 | Planeerimise protseduur Tootmise protseduur Väljastamise ja märgistuse protseduur |
| 1.9 | Kaebused | P2.2 | Kaebuste, kõrvaldatud toodangu ja tagasikutsumise protseduur |
| 1.10 | Ettevõttepoolne enesekontrolli hindamine | P1 P2.5 | Juhtimise protseduur Siseauditi protseduur |
| 1.11 | Enesekontrolli muutmine | P2.1 | Dokumentatsiooni protseduur |
| 2 | Hoonestus ja varustus | P4 | Ruumide/seadmete protseduur |
| 3 | Personal, pädevus ja vastutus | P1 P3 | Juhtimise protseduur Personali protseduur |
| 4.1 | Tootmise eest vastutav isik | P1 | Juhtimise protseduur |
| 4.2 | Kriitiliste punktide kindlaksmääramine | P2.4 | Enesekontrolli protseduur |
| 4.3 | Ennetavad meetmed | P8.2 P8.3 | Ladustamise protseduur Tootmise protseduur |
| 5 | Kvaliteedikontroll | P1 P2.3 P2.4 | Juhtimise protseduur Proovivõtu ja analüüside protseduur Enesekontrolli protseduur |
| 6 | Hoiustamine/ladustamine | P-4 P8.2 P8.3 P8.4 | Ruumide/seadmete protseduur Ladustamise protseduur Tootmise protseduur Väljastamise protseduur |
| 7.1 | Tootmisprotsessi ja kontrolli dokumenteerimine | P2.2 | Enesekontrolli protseduur |
| 7.2 | Register | P5 | Registreerimise protseduur |
| 8 | Müük vahendajatele | P6 | Müügi protseduur |
| 9 | Kaebused ja toodete tagasikutsumine | P2.2 | Kaebuste, kõrvaldatud toodangu ja tagasikutsumise protseduur |

# Protseduur P-1:	Juhtimine

# Eesmärk

Juhtkond on vastutav kvaliteedi eest sööda ohutuse ja õigusaktidele vastava tootmise ja valmistoodangu tagamisel. Juhtkond hindab siseauditit ja seab uued eesmärgid. Vajadusel ajakohastatakse juhtkonna kohustumust.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeerimine Igal aastal koostab juhtkond koos kvaliteedijuhiga plaani: siseaudititeks proovivõtuplaani | Direktor | 1 x aastas pärast auditit | Kvaliteedimeeskonna protokollid | Täpsustamine |
| 2 | Kaebuste hindamine Juhtkond hindab kord aastas kaebusi ja kõrvaldatud toodangut. Vajadusel leitakse parendamistegevused. |  |  |  |  |
| 2 | Siseaudit Siseaudit järel teeb juhtkond kvaliteedisüsteemi ülevaatuse. Ülevaatuse tulemusena võib koostada järgmised dokumendid: Ennetavate abinõude ja dokumentatsiooni ajakohastamine. Uute eesmärkide formuleerimine. Juhtkonna uue kohustumuse formuleerimine (vajadusel). Koolitusvajadused | Direktor | 1 x aastas pärast auditit | Raport/aruanne | Parandused |
| 3 | Organisatsioon Pärast siseauditit hindab juhtkond organisatsiooni. Vajadusel määratakse uuesti vastutusalad. Määratakse kvaliteedi, tootmise, pakendamise eest vastutavad isikud. | Direktor | 1x aastas | Kvaliteedimeeskonna protokollid | Täpsustamine |
| 4 | Teavitamine Personali teavitamine siseauditi tulemustest ja uutest eesmärkidest. | Direktor | Vähemalt 1 x aastas | Töötajate üldkoosoleku protokollid | Täpsustamine |
| 5 | Uued eesmärgid Uued õigusaktid ja muudatused juurutatakse käsiraamatus ja ettevõttes. | Direktor | Iga muudatuse/ uue õigusakti korral | Muudetud dokumendid. | Täpsustamine |

# Märkused

Kvaliteedimeeskonna protokoll

Päevakava

- Kaebuste hindamine

- Siseaudit

- Järgmise aasta analüüsi planeerimine

- Järgmise aasta siseauditi planeerimine

- Personal

  - Töötajate vastutusalade hindamine

  - Organisatsiooni hindamine

  - Koolitusvajaduse hindamine ja määratlemine

- Uute eesmärkide seadmine

- Teavitamine

# Protseduur P-2.1: Dokumentatsioon

# Eesmärk

Enesekontroll peab põhinema ajakohastatud ja usaldusväärsetel andmetel. Käesolev protseduur kindlustab kvaliteedisüsteemi tarbeks vajaliku dokumentatsiooni liikumise asjassepuutuva personali vahel.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Uued õigusaktid Uute õigusaktide kättesaamine/vastuvõtmine ja hindamine, kas muudatused kvaliteedisüsteemis on vajalikud. Vajadusel tehakse ettepanek kvaliteedikäsiraamatu ajakohastamiseks. Kvaliteedikäsiraamatus arhiveeritakse uued õigusaktid vastavalt sisukorrale. | Kvaliteedi-juht | Iga uue õigusakti vastuvõtmisel | Ettepanek Kehtivad õigusaktid Sisukord | Siseaudit |
| 1b | Ettepanek ettevõttest Keegi ettevõttest annab idee täpsustamiseks. Kui juhtkond ja/või kvaliteedijuht nõustuvad ettepanekuga tehakse vastavad muudatused. | Kvaliteedi-juht | Iga kord | Ettepanek | - |
| 1c | Ennetav abinõu Formuleeritakse ennetav abinõu, kui kaebuse või kõrvaldatud toote tõttu tehakse ettepanek täpsustada kvaliteedikäsiraamatut. | Kvaliteedi-juht | Iga kord | Ettepanek | - |
| 2 | Otsustamine Kui ettepaneku suhtes jõutakse kokkuleppele, valmistatakse ette ajakohastatud dokument. | Kvaliteedi-juht | Iga muudatuse korral | Ettepanek | - |
| 3 | Nõusolek Ettevõtte juht hindab ja kinnitab ajakohastatud dokumendi. | Kvaliteedi-juht | Iga muudatuse korral | Ettepanek |  |
| 4 | Kontrollitud dokumendid Pärast uue dokumendi koostamist ja kasutuselevõttu koostatakse ja trükitakse ajakohastatud sisukord koos juurutamise kuupäevaga. Pärast sisukorra allkirjastamist on dokument kehtiv. | Kvaliteedi-juht | Iga ajakohastamise korral | Lõplik dokument ja sisukord | Parandamine |
| 5 | Distributsioon/levitamine Vastavalt sisukorrale, milles sisaldub uus dokument, levitatakse uut sisukorda. Koopia saadetakse Veterinaar- ja Toiduametile. | Kvaliteedi-juht | Iga ajakohastamise korral | Lõplik dokument ja sisukord | Parandamine |
| 6 | Arhiiv Originaalseid muudetud dokumente koos aegunud sisukorraga säilitatakse kaustas ‘Ajalugu’ 3 aastat. | Kvaliteedi-juht | Iga ajakohastamise korral | Vanad originaal-dokumendid ja sisukord | - |
| 7 | Kavand/vorm Dokumendid koostatakse vastavalt käesoleva protseduuri lisadele. | Kvaliteedi-juht | Iga dokument |  | - |
| 8 | Täpsustused Ainult kvaliteedijuhil on õigus teha jooksvaid muudatusi kvaliteedidokumentatsioonis (käsikirjas, koos muudatuse kuupäeva ja initsiaalidega). Pärast siseauditit tuleb kõik käsikirjalised täpsustused käidelda. | Kvaliteedi-juht | Vajadusel |  | Siseaudit. |

# Märkused

Nõutav on kehtiv kvaliteedisüsteem

# Protseduur X:

# Eesmärk

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## Märkused

Juhend Y:

# Protseduur P-2.2:	Kaebused, kõrvaldatud tooted ja tagasikutsumine

# Eesmärk

Kaebuste ja kõrvaldatud toodetega seonduv tuleb lahendada esimeses järjekorras. Kui tooted on juba lähetatud kliendile tuleb teha hinnang/otsus tagasikutsumiseks ja vajadusel täide viia. Kaebuste ja tagasikutsumiste informatsiooni kasutatakse tootmisprotsessi hindamisel, see võib olla ennetavate abinõude kehtestamise aluseks.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Kaebused Kõigist klientide kaebustest informeeritakse kvaliteedijuhti | Kaebuse vastuvõtja | Iga kaebus | Kaebuste vorm |  |
| 1b | Kõrvaldatud toodang Tootmises esinenud vigu arutatakse otseselt tootmisjuhiga. Kui on esinenud kõrvalekaldeid sööda lisandites, mikrobioloogilises kvaliteedis, loomse proteiini kasutamises, informeeritakse kvaliteedijuhti. | Igaüks tootmises | Iga kaebus | Kaebuste vorm Tootmise registreerimise vorm | Pärast kvaliteedijuhi ja ettevõtte juhi otsust |
| 1c | Skandaalid Tarnijate või riiklike institutsioonide sööda ohutust puudutavaid märkusi käideldakse sarnaselt klientidega. | Kvaliteedi-juht | Iga märkus | Kaebuste vorm |  |
| 2a | Kaebuse uurimine Pärast kaebuse saamist kvaliteedijuht: Uurib kaebuse allikat Uurib (teiste) klientide sama veaga toodangut Ja teeb ettepaneku korrigeerivaks tegevuseks | Kvaliteedi-juht | Iga kaebus | Kaebuste vorm | Uus uurimus |
| 2b | Kõrvaldatud toodangu uurimine Kõrvaldatud toodete kohta tehakse ettepanek uuestikasutamiseks või eemaldamiseks. | Kvaliteedi-juht | Igale eemaldatud tootele | Kaebuste vorm | Uus uurimus |
| 3 | Korrigeeriv tegevus Korrigeeriva tegevuse suhtes lepitakse kokku ettevõtte juhiga, kui: Tooted on klientidele kohale toimetatud ja tõenäoliselt vajatakse tagasikutsumist. Tagasikutsumiseks tuleb lokaliseerida kõik tarbijad. | Ettevõtte juht | Vajadusel, vaata eestpoolt | Kaebuste vorm | Kui pole võimalik, siis vastutab kvaliteedijuht |
| 4 | Teavitamine Kaebuse vormil teatatakse, kes informeerib töötajaid ja kliente kui tooted tuleb tagasi kutsuda. Tagasikutsutud tooteid käideldakse kõrvaldatud tooteid (vt. 2b). | Kvaliteedi-juht ja ettevõtte juht | Vajadusel | Kaebuste vorm | Parandamine |
| 5 | Määratud isikud Korrigeerivad tegevused (sh tagasikutsumine, kui vajalik) viivad läbi nimetatud isikud. | Määratud isikud | Vajadusel | Kaebuste vorm | Parandamine |
| 6 | Hindamine ja ennetavad abinõud Pärast kaebuse käitlemist hindab ennetavate meetmete vajalikkust. Kui jah, teeb ta ettepaneku vastavalt Dokumentatsiooni protseduurile. | Kvaliteedi-juht | Vajadusel | Kaebuste vorm | Siseaudit ja juhtkonna ülevaade |
| 7 | Teadaannete/kuulutuste loetelu Kvaliteedijuht koostab loetelu kaebustest ja ajakohastab loetelu | Kvaliteedi-juht | Iga kaebus | Teadaannete loetelu | Täidab lehe |

# Märkused

Kaebused annavad informatsiooni ettevõtte kohta, infot saab kasutada parendamiseks.

# TEADAANNETE/KAEBUSTE VORM

| Kuupäev: | Number : |
| --- | --- |
| Nimi: Tänav / Asula: Kliendi nimi | Seoses: Kaebus Kõrvalekalle Kõrvaldatud toode Ettepanek parendamiseks |
| Toode/teema | Proov võetud: Jah/ei Tulemus: | Kas on kaasatud teisi? Tarnija/klient/transportija |
| Teate kirjeldus (kaebus / kõrvalekalle / kõrvaldatud toode / ettepanek parendamiseks) |
| Korrigeeriva tegevuse ja teistele teatamise (vajadusel) tulemused |
| Teade lahendatud jah/ei |
| Ennetav abinõu vajalik jah/ei, kui jah, siis kuidas jätkata |
| Kuupäev ja kvaliteedijuhi initsiaalid |

# TEADAANNETE LOETELU

| Nr. | Kuup. | Dokumendi esitaja | Tüüp | Kirjeldus | Käideldud, kelle poolt | Lõpetatud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Protseduur P-2.3: Proovivõtmine ja analüüsimine

# Eesmärk

Perioodiliselt teostatakse vajalike proovivõtmisprotseduuride, analüüside ja meetodite ülevaatus.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeeri-mine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proovivõtuplaan Ettevõttel on proovivõtuplaan analüüsideks, konkreetsetele sööda ohutust puudutavatele näitajatele. Proovivõtuplaan on vastavuses õigusaktidega, seda hinnatakse: Siseauditi käigus Pärast muudatusi õigusaktides | Kvaliteedi-juht | Vähemalt 1 kord aastas | Lisa 1 | Vastavusse viimine |
| 2 | Proovivõtmine Proovivõtmist teostab personal vastavalt proovivõtujuhendile ja proovivõtuplaanile. Proovid võetakse igast söödamaterjali partiist, eelsegust, söödalisandist ja igast toodetud segasööda partiist. Proovid suletakse ja märgistatakse. | Igaüks | Vt plaan | Proovid | Vastavusse viimine |
| 3 | Proovide säilitamine Proove säilitatakse 3 kuud viisil, mis tagab nende lihtsa identifitseerimise. | Kvaliteedi-juht | Iga kord |  |  |
| 4 | Akrediteerimine Enesekontrolliks võetud proovid saadetakse akrediteeritud laborisse. Aktsepteeritud ja akrediteeritud laborid kantakse aktsepteeritud tarnijate loetelusse. | Kvaliteedi-juht | Iga kord | Aktsepteeritud tarnijate loetelu |  |
| 5 | Analüüside sertifikaadid Analüüside sertifikaate säilitatakse vähemalt 6 kuud pärast toote säilivusaja lõppu. Tarnijate sertifikaate või lepinguid tarnijatega võib kasutada kvaliteedi garantiina. | Kvaliteedi-juht | Iga analüüs | Sertifikaadid |  |
| 6 | Veterinaar- ja Toiduamet Veterinaar- ja Toiduametil peab olema juurdepääs proovidele. |  |  |  |  |

# Märkused

Kui ettevõttel on oma laboratoorium, võib teostada analüüsid nimetatud laboris. Akrediteerimata analüüse võib teostada, kui on kirjeldatud meetodid ja on kaasatud kontrollproov akrediteeritud laborist.

Proovivõtuplaan

| Toode | Analüüs | Analüüside plaan: Aasta: Kuud: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Arv/ aastas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

# Protseduur 2.4:	Enesekontroll

Eesmärk

Kriitiliste punktide inventuur ja analüüsimine tootmisettevõttes, mille tulemusel töötatakse välja meetmed KKP kontrolli all hoidmiseks

|  | Tegevus | Vastutav | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kvaliteedimeeskond (etapp 1) Direktor määrab kindlaks kvaliteedimeeskonna. Rühm saab kokku tulemuste arutamiseks pärast iga siseauditit ja siis kui tekivad söödaohutuse probleemid. | Direktor | 1x aastas ja siis kui tekib vajadus. | Protokollid | - |
| 2 | Toote kirjeldus ja kasutusala (etapp 2 + 3) Kui uus toode on välja töötatud, teeb kvaliteedijuht uue toote kirjelduse. Uute söödamaterjalide, eelsegude või söödalisandite vastuvõttu vaata tegevuses 7 Hankimine. | Kvaliteedijuht ja ostujuht | Uue toote juurutamisel. | Toote kirjeldus | teha toote kirjeldus |
| 3 | Plaan, voodiagramm ja tehnoloogiline skeem (etapp 4 + 5) Vaata tegevuses 4 Hooned |  |  | Plaan, voodiagramm, tehnoloogiline skeem | Vastavusse viimine |
| 4 | Kriitiliste punktide inventuur (etapp 6) Kriitiliste punktide inventuur viiakse läbi üks kord ja vaadatakse üle Kord aastas (vaata tõendus) Pärast toote või protsessi muutmist | Kvaliteedi töörühm | Min 1x aastas | Riski analüüs | Vastavusse viimine |
| 5 | Riski hindamine (etapp 7) Riskihindamine viiakse läbi üks kord ja vaadatakse üle Iga aasta (vaata tõendus) Pärast toote või protsessi muutmist | Kvaliteedi töörühm | Min 1x aastas | Riski analüüs | Vastavusse viimine |
| 6 | Kontrollplaan (etapp 8-10) Iga kõrge riski seiresüsteemi kohta peab olema instruktsioonid ja neid peab registreerima. Seiresüsteemi analüüsitakse vähemalt: Iga aasta (vaata tõendus) Pärast toote või protsessi muutmist | Kvaliteedi töörühm | Min 1x aastas | KKP kontrollkaart | Vastavusse viimine |
| 7 | Tõendus (etapp 11) Minimaalselt 1x aastas, sageli kombineeritult siseauditiga tehakse tõendus, mis hõlmab: Tootekirjeldusi Plaane, voodiagramme, tehnoloogilisi skeeme Kriitilise kontrollpunktide inventuuri Riskihindamist Kontrollplaane | Direktor | 1x aastas | Siseaudit / tõendus | Parendamise meetmed |
| 8 | Dokumentatsioon (etapp 12) Vaata tegevuste dokumentatsiooni, peatukk 0: Üldosa ja sisukord. |  |  |  |  |

# Märkused

# Protseduur P-2.5: Siseaudit

# Eesmärk

Siseauditiga hindab juhtkond kvaliteedisüsteemi reaalsust ja vastavust õigusaktide nõuetele. Ka enesekontrollisüsteem peab olema kontrollitud.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ettevõttesisese audiitori määramine Vastavalt juhtimise protseduuridele määrab direktor ettevõttes siseauditi läbiviija. | Direktor | 1x aastas | - | Vastavusse viimine |
| 2 | Auditi plaan Siseauditi läbiviija koostab auditi plaani | Siseaudiitor | 1x aastas | Date |  |
| 3 | Küsimustik Ettevõttesisene audiitor peab koostama küsimustiku, mis keskendub: Standardite ja õigusaktidega vastavuse hindamisele Juurutamisele Enesekontrollisüsteemi tõendusele. Vt. Enesekontrollisüsteemi protseduur. Tõendus. | Siseaudiitor | 1x aastas | Küsimustik |  |
| 4 | Auditeerimine Ettevõttesisene audiitor viib läbi auditi. Igaüks ettevõttes on kohustatud tegema koostööd. | Siseaudiitor | 1x aastas | Küsimustik |  |
| 5 | Ettekandmine Ettevõttesisene audiitor koostab auditi protokolli ja esitab selle direktorile. | Siseaudiitor | Pärast auditit | Auditi protokoll |  |

# Märkused

Siseauditi käigus hinnatakse kogu dokumentatsiooni ajakohasust ja vastavust õigusaktide ning asjakohaste standarditega. Kontrollitakse ja hinnatakse üle enesekontrollisüsteemi kriitilised punktid. Tavaolukorras on siseauditi eesmärgiks süsteemi ajakohastamine.

# Protseduur P-3: Personal

# Eesmärk

Iga kriitilise tootmisetapi jaoks on vähemalt 1 vastutav isik ja piisavalt kvalifitseeritud töölised.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vastutajad Peab kindlaks määrama iga kindla tootmisprotsessi etapi eest vastutava isiku ning tema pädevuse abinõude rakendamisel, et tagada toodangu vastavus kvaliteedinõuetele. | Kvaliteedijuht | 1 x aastas | Siseaudit | Vastavusse viimine |
| 2 | Tööjõu hulk | Direktor | 1 x aastas | Kvaliteedi-meeskonna poolt koostatud protokoll |  |
| 3 | Koolituse vajadus Koolituse vajaduse ja teadmiste täiendamise vajaduse kindlaks tegemine. | Ettevõttesisene audiitor | 1 x aastas | Siseaudit |  |
| 4 | Koolitus Direktor otsustab, millised töölised vajavad koolitust. | Direktor | 1 x aastas | Kvaliteedi-meeskonna poolt koostatud protokoll | Vastavusse viimine |
| 5 | Koolituse registreerimine Iga töötaja kvalifikatsiooni, koolituse vajaduse ja läbitud koolituste registreerimine. | Kvaliteedijuht | 1 x aastas | Personali register | Vastavusse viimine |

# Märkused

# Protseduur P-4: Hooned ja seadmed

# Eesmärk

Silmas tuleb pidada:

- Asendiplaan ja vooludiagramm on vajalikud kriitiliste kontrollpunktide analüüsil

- Võõrastele sissepääs keelatud

- Seadmete hooldamine

- Mõõtevahendite kalibreerimine/taatlemine

- Puhastusplaan

- Kahjuritõrjeplaan

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sissepääsu keeld Võõrastele on tootmishoonesse ja selle ümbrusesse sisenemine keelatud. | Igaüks | Iga päev | - | Võõrad saadetakse ära ja informeeritakse sellest direktorit |
| 2 | Plaan ja voodiagramm1 Ettevõte ajakohastab plaani ja voodiagrammi / protsessi skeemi pärast protsessi muutmist ning perioodiliselt. Voodiagrammi ja protsessi skeemi peamised etapid on nummerdatud. | Kvaliteedijuht | Pärast muutusi ja 1 x aastas | Plaan Voodiagramm | Korrigeerimine |
| 3 | Hooldamine2 Seadmeid tuleb hooldada regulaarselt vastavalt kehtestatud nõuetele. | Tootmisjuht | Vaata lisa Plaani hindamine 1 x aastas | Lisa 1 Seadmete nimekiri | Täiendamine |
| 4 | Mõõteseadmete/vahendite kalibreerimine või taatlemine2 Mõõteseadmeid/vahendeid (kaalud ja termomeetrid) mis mõjutavad söödaohutust ja on seadustega reguleeritud tuleb perioodiliselt kalibreerida või taadelda vastavalt ettevõttes kehtestatud sagedusega. | Tootmisjuht | Vaata lisa Plaani hindamine 1 x aastas | Lisa 2 Mõõte-seadmete/ vahendite nimekiri | Täiendamine |
| 5 | Puhastusplaan ja kahjuritõrjeplaan3 Puhastusplaan ja kahjuritõrjeplaan on olulised vältimaks saastumist mikroorganismidega, soovimatute söödalisandite ja keelatud ainetega. Neid tegevusi tuleb läbi viia vastavalt puhastus- ja kahjuritõrjeplaanile. | Tootmisjuht | Vaata lisa Plaani hindamine 1 x aastas | Lisa 3 Puhastamine ja kahjuritõrje | Korrigeerimine, parandamine, puhastamine. |
| 6 | Lemmikloomad ja linnud 3 Tootmishooned. Närilisi, koeri ja kasse ei lubata tootmise alale. | Igaüks | Iga päev |  | Koerad ja kassid saadetakse ja informeeritakse sellest direktorit |

# Märkused

- Tootmisruumide plaan on olemas. Tootmisprotsessi vooskeem, millel on kujutatud kõik etapid toorainest valmistooteni on olemas, kasutatakse kriitiliste punktide analüüsimiseks.

- Kalibreerida ja taadelda tuleb neid mõõtevahendeid/seadmeid, mis on olulised söödaohutuse seisukohalt ja on reglementeeritud seadusega.

- Puhastamisplaan ja kahjuritõrjeplaan on peamised ennetavad meetmed mikrobioloogilise ohu ennetamiseks ja saastumise vältimiseks.

## Lisa 1: Seadmete loetelu

| Seadmed | Hooldamine | Kes | Registreerimine |
| --- | --- | --- | --- |
| Vilja kuivati |  |  |  |
| Elevaatorid |  |  |  |
| Transportöörilindid ja -ketid |  |  |  |
| Doseerimise seadmed |  |  |  |
| Haamerveski |  |  |  |
| Segisti |  |  |  |
| Pakkimismasin |  |  |  |

## Lisa 2: Mõõteseadmete/vahendite loetelu

| Doseerimisseadmed | Mõõtepiirkond | Min ühik | Kalibreerimise meetod | Kes | Sagedus | Registreerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max |  |  |  |  |  |
| Toormaterjalide doseerimise kaalud |  |  |  |  |  |  |  |
| Eelsegude kaalud |  |  |  |  |  |  |  |
| Täissööda ja tooraine kaalud |  |  |  |  |  |  |  |

| Temperatuur | Mõõtepiirkond | Min ühik | Kalibreerimise meetod | Kes | Vastutaja | Registreerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max |  |  |  |  |  |

## Lisa 3: Puhastamine ja kahjuritõrje

| PUHASTAMISE JA KAHJURITÕRJE LOETELU |
| --- |
| Objekt | Puhastamise meetod | Kes | Sagedus | Vastutaja | Registreerimine |
| LADUSTAMINE |
| Põrand | Pühkimine ja puhastamine | Laotööline | 1 x nädalas | Tootmisjuht | Vorm |
| Punkrid |  |  |  |  |  |
| Seinad ja lagi |  |  |  |  |  |
| TOOTMINE |
| Punkrid |  |  |  |  |  |
| Kaalud |  |  |  |  |  |
| Elevaatorid |  |  |  |  |  |
| Transportöörilindid |  |  |  |  |  |
| Vasarveski |  |  |  |  |  |
| Segisti |  |  |  |  |  |
| Põrand jne. |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT |
| Veokid |  |  |  |  |  |
| TOOTMISHOONETE ÜMBRUS |
| Puhastamine |  |  |  |  |  |
| KAHJURID, LINNUD, LEMMIKLOOMAD |
| Närilised | Välistada sissepääs tehasesse. Kontrollida söödakaste ja vajadusel täita neid. | Tootmisjuht | 1x kuus | Tootmisjuht | Vorm |
| Linnud | Välistada sissepääs tehasesse. |  |  |  |  |
| Kommentaar: Kõik puhastamiseks kasutatavad vahendid peavad olema identifitseeritavad. |

# Protseduur 4. Register

# Eesmärk

Toorainete ja valmistoodangu jälgitavuse kindlustamine

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pärast söödalisandite, eelsegude ja konkreetsete toodete vastuvõttu, tuleb registreerida järgmised andmed: nimi tüüp kogus tootmiskuupäev partii number | Hoiustaja | Iga kord |  |  |
| 2 | Pärast söödamaterjali vastuvõttu, tuleb registreerida järgmised andmed: nimi tüüp kogus vastuvõtu kuupäev | Hoiustaja | Iga kord |  |  |
| 3 | Pärast (täiendsööda) segasööda vastuvõttu tuleb registreerida järgmised andmed: nimi tüüp kogus realiseerimisaeg | Hoiustaja | Iga kord |  |  |
| 4 | Tootmises registreeritakse: toodetud söödad söödamaterjalide, sööda lisaainete, eelsegude ja segasöötade hoiustamine. Söödamaterjalide, eelsegude, sööda lisaainete ja segasööda liikumine Vt nõuded | Tootmisjuht | Iga kord |  |  |
| 5 | Pärast sööda lisaainete, eelsegude ja (täiend) segasöötade väljastamist registreeritakse: Tarbija nimi Sööda nimetus Liik/tüüp Kogus Väljastamise kuupäev | Väljastaja | Iga kord |  |  |

# Märkused

Registri eesmärgiks on võimalike vigade puhul järelkontrolli teostamise võimaluse tagamine ja vajadusel toodete tagasikutsumiseks jaotusvõrgust.

# Protseduur P-6: Müük

# Eesmärk.

Toodangu müümine klientidele, kes vastavad nõuetele.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klientide registreeritus/tunnustatus Eelsegusid ja söödalisandeid võib müüa ainult tunnustatud/registreeritud ettevõttele. | müügidirektor | Iga kord | Tabel registreeritud/ tunnustatud ettevõtetest | Kauba saajale teatamine |
| 2 | Registreerimine Enne toodangu saatmist kliendile tuleb registreerida kliendi andmed (nimi, aadress, kontakttelefon). Kõik saadetised klientidele peavad olema registreeritud paberilkandjal või arvutis. | müügidirektor | Iga kord | Administreerimine | Täpsustamine |

# Märkused

Kõiki tarbijaid tuleb teada selleks, et:

- Vastata Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide nõuetele

- Vajadusel toode tagasi kutsuda

# Protseduur P-7: Hankimine

# Eesmärk

# Nõuetele vastava tooraine, eelsegude, söödalisandite hankimine  sööda tootmiseks mis vastab kehtivatele seadusandlikele dokumentidele.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toorainete hankimine Tootmiseks hangitakse ainult eelsegusid ja söödalisandeid; Mis vastavad tooraine kirjeldusele; Tunnustatud ettevõttest, mis on tunnustatud ettevõtete nimekirjas. | Hankija | Iga kord | - | Tooraine kirjelduse vastavusse viimine ja/või tarnija usaldusväärsuse kontrollimine. |
| 2 | Teenuste hankimine Teenuseid (labor, transport ja hoiustamine) hangitakse ainult usaldusväärsetelt tarnijatelt. | Hankija | Iga kord |  | -. |
| 3 | Tooraine kirjeldus Perioodiliselt hinnatakse kõigi tootekirjeldusi potentsiaalsete ohtude ja ennetavate meetmete aktuaalsuse osas. Samasuguse tegevused peab tegema enne uue tooraine kasutusele võtmist. | Hankija | Enne esimest hankimist ja järgnevalt 1x aastas | Tooraine kirjeldus | Vastavusse viimine |
| 4 | Tunnustatud tarnijate nimekiri Perioodiliselt hinnatakse kõigi tarnijate usaldusväärsust tagamaks sööda ohutust ja nõuetelevastavust. | Hankija | Enne esimest hankimist ja järgnevalt 1x aastas | Tunnustatud ettevõtete nimekiri | Vastavusse viimine |
| 5 | Informeerimine vastuvõtul või transpordil Pärast tooraine, eelsegude ja söödalisaainete ostmist informeeritakse tootmisosakonda tarnitavatest toodetest. | Hankija | Iga kord | Tooraine kirjeldus | Vastavusse viimine |
| 6 | Söödamaterjalide, eelsegude, söödalisandite vastuvõtmine. Enne vastuvõtmist peavad toorained olema kontrollitud | Hankija | Iga saadetis | Vastuvõttu eeskiri | Vastuvõtu eeskiri |

# Märkused

Enne esmakordset tooraine, eelsegude ja/või söödalisaainete ostmist analüüsitakse ohtusid, millest toode on valmistatud ning koostatakse kirjalik tootekirjeldus. Tähelepanu pööratakse ohtudele, mida on mainitud sööta käsitlevates õigusaktides või seoses probleemidega. Igal aastal viiakse läbi tõenduse raames kõigi tootekirjelduste ajakohasuse ülevaatus.

Enne esmakordset tooraine, eelsegude ja/või söödalisaainete ostmist analüüsitakse tarnija usaldusväärsust.

ohtusid, millest toode on valmistatud ning koostatakse kirjalik tootekirjeldus. Igal aastal viikse läbi kõigi tarnijate hindamine. Ettevõte ostab tooteid ja teenuseid ainult aktsepteeritud tarnijatelt.

| TOORAINE KIRJELDUS |
| --- |
| Tooraine kirjeldus |  |
| Kasutusala |  |
| Pakend |  |
| Säilivusaeg |  |
| Hoiustamise tingimused |  |
| Transpordi tingimused |  |
| Seadusandlus |  |
| TOORAINE ISELOOMUSTUS | Kontrolli sagedus |
| Organoleptiline iseloomustus |  |  |  |
| Toiteväärtus |  |  |  |
| Mikrobioloogiline iseloomustus | Salmonella |  |  |
| Keemiline iseloomustus | Soovimatud ained | 1999/29/EG |  |
| Füüsikaline iseloomustus |  |
| Kommentaar |  |

# Tunnustatud tarnijate loetelu

| Toote grupp /nimetus | Tarnija / aadress | Registreeritud / tunnustatud |
| --- | --- | --- |
| Söödamaterjal |  |  |
| Eelsegud |  |  |
| Söödalisandid |  |  |
| Teenindus |  |  |
| Transport |  |  |
| Analüüsid |  |  |
| Hoiustamine |  |  |

# Protseduur P-8.1: Planeerimine

# Eesmärk

Söödatootmise planeerimine vastavalt tarbijate nõutud kogustele ja vastavuses õigusaktide nõuetega.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toorainete ladustamine Kord perioodi jooksul esitab tootmisjuht ülevaate ladustavates materjalidest | Tootmisjuht | 1x perioodi jooksul | Nimekiri |  |
| 2 | Tootmisprognoos 1 kord perioodi jooksu teevad tootmisjuht, hankija ja direktor järgmise perioodi kohta prognoosi ja teevad otsuses toodetava toodangu ja hangitavate toorainete üle. | Direktor | 1x perioodi jooksul | - |  |
| 3 | Toorainete hankimine Hankija annab ülevaate kasutusel olevates toorainetest, nende ostuhinnad | Hankija | 1x perioodi jooksul | Nimekiri |  |
| 4 | Toote arendamine Söötmisspetsialist koostab retsepti võttes aluseks järgmist: Tooraine koostist Söötmisnorme Söödaseadust ja sellega kaasnevaid määrusi Kõik retseptid tuleb kinnitada ja saata tootmisse ja koostada vastav märgistus | Söötmis-spetsialist | 1x perioodi jooksul | Retseptid | Reguleerimine |
| 5 | Tootmine Tootmisjuht kinnitab retseptid oma allkirjaga ja kannab hoolt selle eest, et uued retseptid võetakse tootmisse, | Tootmisjuht | 1x perioodi jooksul | Tootmis-direktor | Kinnitatakse hiljem |
| 6 | Retseptide säilitamine Retseptis, mis kõrvaldatakse tootmisest peab säilitama vähemalt 12 kuud peale viimase partii realiseerimisaja lõppu. | ? | Iga kord | Retseptid | Taastavad retsepti, kui võimalik |
| 7 | Märgistus Märgistuse eest vastutav inimene peab koostama uue märgistuse, kui toote retsept muutub ja hoolitsema selle eest, et uuendatud märgistus võetakse kasutusele. | Märgistuse eest vastutav isik | 1x perioodi jooksul | Märgistus | Vastavusse viimine |

# Märkused

# Protseduur P-8.2:Ladustamine

# Eesmärk

Tooraineid ja tooteid peab ladustama vältides nende saastumist ja jälgima nende söödalisandite, eelsegude ja segasöötade realiseerimisaega.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ladustamine Tooraineid ladustatakse laos või tootmisalal: Pöörates ladustamisel erilist tähelepanu saastumise ärahoidmisele Kõik realiseerimisajad peavad olema registreeritud | Tootmisjuht | Iga partii | Juhendamine Nimekiri | Vastavusse viimine |
| 2 | Identifitseerimine Kõik punkrid, kus toimub ladustamine peavad olema identifitseeritavad. | Tootmisjuht | Iga partii | Juhendamine Nimekiri | Vastavusse viimine |
| 3 | Realiseerimisaeg Tootmisjuht kontrollib perioodiliselt söödalisandite, eelsegude ja segasöötade realiseerimisaega. | Tootmisjuht | 1x teatud perioodi jooksul (nädal) | Nimekiri | Kontakteeruda kvaliteedijuhiga |
| 4a | Ladustatud materjalide kasutamine On olemas juhendid ladustatavate toorainete käitlemiseks. Ladustamisel tuleb jälgida FIFO (esimesena sisse, esimesena välja) põhimõtet | Tootmisjuht | Iga partii | Juhendamine Nimekiri | Kontakteeruda kvaliteedijuhiga |
| 4b | Mahalaadimine Ladustatud materjalide mahalaadimisel tuleb välistada saastumine. | Tootmisjuht | Iga partii | Juhendamine Nimekiri | Vastavusse viimine |

# Märkused

Vajalik on kvaliteedisüsteemi ajakohastamine

# Protseduur  8.3. Tootmine

# Eesmärk

Toota sööta, mille puhul on tagatud jälgitavus

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tootmine Operaator teostad tootmist kinnitatud retseptide alusel. | Operaator | Iga kord | Tootmis-juhend |  |
| 2 | Ristsaastumine Ristsaastumine söödalisanditega tuleb välistada, kasutades erinevaid mõõtmisvahendeid. | Operaator | Iga kord | Tootmis-juhend |  |
| 3 | Dokumenteerimine/jäädvustamine Vastavalt juhenditele tuleb tootmine jäädvustada. On olemas võimalus söödamaterjalide ja kasutatud eelsegude punkrite päritolu selgitamiseks. Toodete sihtkoht/otstarve jäädvustatakse. Vastutav inimene signeerib tootmise dokumentatsiooni. | Operaator | Iga kord | Tootmis-juhend Toodangu nimekiri | Konsultatsioon tootmisjuhiga |
| 4 | Märgistus Operaator informeerib pakkimise ja väljastamise osakonda valmistatud toodangust ja punkritest. | Operaator | Iga kord | Tootmis-juhend Toodangu nimekiri | Konsultatsioon tootmisjuhiga |
| 5 | Pakkimine Pakkimine toimub tootmises. Etiketid toimetab kohale ……………… | Pakkija | Iga kord | Pakendamise juhend Pakendatud toodete või tootmise nimekiri | Konsultatsioon tootmisjuhiga |
| 6 | Kõrvalekalded Kõik kõrvalekalded, eksitused ja mõõtmised tuleb registreerida | Igaüks | Iga kord | Nimekirjad |  |
| 7 | Registreerimine Kõik registreeritud lehed ja dokumendid tuleb säilitada vähemalt 12 kuud pärast ladustamist |  |  |  |  |

# Märkused

# Protseduur P-8.4: Väljastamine ja märgistus

# Eesmärk

Toodangu märgistus vastavuses toodangu koostisele ja kehtestatud nõuetele.

|  | Tegevus | Vastutaja | Sagedus | Dokumendid | Korrigeerivad tegevused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Märgistuse informatsioon Märgistuse koostab …….. | Söödatehnoloog |  | Märgistuse informatsioon |  |
| 2 | Märgistus Märgistus tuleb koostada vastavalt seadusandlusega kehtestatud nõuetele | Vastutav isik | Pärast iga muutust | Märgistus |  |
| 3 | Märgistamine Söödad märgistatakse: Pakendatud toodetele toimub tootmise ajal Puistes märgistatakse väljastamise ajal | Vastutav isik | Iga väljastamine | Märgistus |  |
| 4 | Väljastamine Toodangu väljastamisel registreeritakse ostjad ja toodang, mida nad ostavad. |  |  |  |  |

# Märkused

# Footnotes

Tüüp K=Kaebus, KK=Kõrvalekalle, KT= Kõrvaldatud toode, EP= Ettepanek parendamiseks

# Text boxes

Direktor

Administraator

Kvaliteedijuht

Söödatehnoloog

Tootmisjuht

Ostujuht

Müügijuht

Ladude juhataja

Tehnik

Operaator (id)

Autojuht